## Slide 1: 回顾
数字调制：FSK/ASK
信源编码：Huffman coding
Next?

## Slide 2
实验3
信道编码

## Slide 3
Q: 我们为什么要调手表？
一句古老的谚语：
Never go to sea with two chronometers; take one or three！
英国的“贝格尔号”出行时携带22个时钟
启示：在现代通信系统中，我们同样需要这个想法(要更高效)！

## Slide 4: 纠错编码
方法：信道编码(不是信源编码的逆变换)
目标：减小误码率
代价：有效通信速率降低
E.g.

## Slide 5
信源
信源编码
信道编码
调制
发转换器
媒质
收
转换器
解调
信道译码
信源译码
信宿
数字通信框图

## Slide 6: 他说：
信道容量：信息通过信道传输，单位时间内信道上所能传输的最大信息量（即信息速率速率）称为信道容量。对于加性高斯白噪声信道有：C=Blog2(1+S/N)；
香农信道编码理论：通过对信息进行适当的编码，一个含有噪声的信道所引起的差错可以减小到任一期望的水平，而又不会牺牲信息的发射速率；
对于有噪声的信道，存在可以实现可靠通信的信道编码，它能在发送速率 R< C 时达到所期望的任意小的水平，若R>C，则无差错传输是不可能的。

## Slide 7: 纠错编码
检错与纠错能力与最小码距d0有密切关系：
2. 为了纠正 t 个错误： d0 ≥ 2t＋1
1. 为了检测 e 个错误： d0 ≥ e＋1；
在信息序列之后附加一些监督码元，这些多余的码元与信息码元之间以某种确定的规则相互关联，接收端按照既定的规则检验出关联关系，如这种规则受到破坏，将会发现错误，乃至纠正错误。
差错控制的基本方法

## Slide 8
纠错码分类
1. 分组码与卷积码：
分组码：将信息码分组，为每组信息码后面附加若干位监督码元，且监督码元仅监督本码组中的信息位。
卷积码：也是先将信息序列分组，后面附加监督位，但是监督位不但与本码组的信息位有关，还与前面码组的信息位有关，或者说监督位不仅监督本码组的信息位还监督其它码组的信息位。
2. 系统码与非系统码
系统码： 就是信息位在前，监督位在后的码字。
非系统码: 信息位与监督位之间无特定的位置关系。
码长n=k+r
k个信息位
r个监督位

## Slide 9: 系统码与非系统码
  系统码的编码前后信息码形式保持不变。
  而非系统码从第5组开始信息码就乱了，已经没有了系统码那种前后一致的信息码结构。

## Slide 10: （7,4）线性分组码
由汉明界得出，（7，4）可以纠正一个错误
设码字为a6 a5 a4a3 a2 a1 a0，
信息码元a6 、a5 、a4、a3来源于待编码的信息序列；
监督码元 a2 、a1、 a0的取值应根据信息码元按监督
关系式来决定
    a6+a5+a4+a2=0
    a6+a5+a3+a1=0
    a6+a4+a3+a0=0
    a2 = a4+a5+a6
    a1 = a3+a5+a6
    a0 = a3+a4+a6

## Slide 11
给定信息位后，根据上式算出各监督位，该编码的所有码组如下表

## Slide 12
    a6 = a6
    a5 = a5
    a4 = a4
    a3= a3
    a2 = a4+a5+a6
    a1 = a3+a5+a6
    a0 = a3+a4+a6
k ×n阶矩阵，编码方法完全由生成矩阵G确定
V可看成是G矩阵的各行的线性组合，为保证不同的信息分组对应不同的码字，G矩阵各行应线性无关
生成矩阵特点：

## Slide 13
    H称为线性码监督矩阵，可以由生成矩阵推出。
    监督关系式 H·VT=0T 或V·HT=0

## Slide 14
码字是由H矩阵所确定的线性方程组的解，所以可以由H矩阵来检验接收的序列是否为码字
若接收到码字R=V+E，E为错误矢量（或错误图样）
计算
S＝RHT=(V+E)HT =VHT+EHT=EHT
当S＝0表明可能没错，此时E可能＝0；否则，S不为0，表明有错，
E也不为0。
仿真时候可以假设S已知，而E未知。
则可以通过求得的E，和收到的R来恢复C。
S称为校验子（伴随式）

## Slide 15
设（7,4）线性码的生成矩阵G为：
  当信息位为0001时，
  （1）试求其后的监督位。
  （2）监督矩阵H

## Slide 16
解：
（1）
  （2）监督矩阵H
  根据生成矩阵和监督矩阵的关系：

## Slide 17: 卷积码
编码输出
每次输入
k比特
1
k
…
1
k
…
1
k
…
1
k
…
… … …
1
…
k
…
2k
3k
Nk
…
… … … …
… … … …
1
2
n
Nk级
移存器
n个模2
加法器
每输入k比特
旋转1周
由上图可以看到，n个输出比特不仅与当前的k个输入信息有关，还与前（N-1）k个信息有关。
通常将N称为约束长度
常把卷积码记为：（n，k，N）
其编码效率为k/n

## Slide 18
例：
(n, k, N) =（3, 1, 3）
1
2
3
b3
b1
输入
b2
编码输出
c2
c1
c3
每当输入1比特时，此编码器输出3比特c1c2c3

## Slide 19: Simulink-仿真利器(模块化编程)
Comm Sources(信源)
Bernoulli
Channels(信道)
AWGN
Modulation(调制)
BPSK
Error Detection and Correction(错误检测与纠正)

## Slide 20: 任务3-信道编码
1. 基础题（ 70分） ：某一(7,4)线性分组码，给定生成矩阵G （并由此推出其校验矩阵H），
G=[1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1];
错误图案为E(假设全部为只发生一个错误)，给定接收端收到r=[1 0 1 0 1 1 1]，求出对应的错误e并进行纠错，得到该r对应正确的c，以及整个码组V。
2. 附加（30分）：用Matlab编程或Simulink仿真完成卷积码编码译码(仅需搭建系统框架)。可参考 自带函数：
poly2trellis 2. convenc 3. vitdec
3. 实验报告需要有理论，代码和结果。截止时间：6.16（本周五） 晚 20:00
作业请发到邮箱 hy123s@foxmail.com 格式：小组队数.人名.实验名 （如：2. 梁锦涛 周文沛 杨浩贤.纠错编码）